## Slide 1: Reittisuunnittelu 08.04.2014 / JHe

## Slide 5: Merilaki
3 a § (30.12.2002/1359)
Reitin suunnittelu
Päällikön on ennen matkan aloittamista varmistettava, että kuljettavaksi aiottu reitti on suunniteltu käyttämällä kyseessä olevan alueen asianmukaisia merikarttoja ja merenkulkujulkaisuja.
Reittisuunnitelmassa on yksilöitävä aluksen reitti siten, että siinä:
  1) otetaan huomioon matkaan vaikuttava reittijakojärjestelmä;
  2) taataan riittävä meritila aluksen turvallista kulkemista varten koko matkaksi;
  3) ennakoidaan tunnetut merenkulkuriskit ja haitalliset sääolosuhteet; sekä
  4) otetaan huomioon asiaan kuuluvat meriympäristön suojelutoimenpiteet ja mahdollisuuksien mukaan vältetään toimintaa ja toimenpiteitä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ympäristölle.
+ Luotsauslaki, Alusliikennepalvelulaki…

## Slide 6: Kartan käyttö
Suunnan ja matkan mittaaminen

## Slide 7: Reittisuunnittelu
Reittisuunnitelma oltava olemassa
Reittisuunnitelmassa tulisi olla
  Väylien suunnat ja vastasuunnat
  Kokonaismatka
  Sivuutusetäisyydet
  Käännöspisteet
Mittaukset kiinteistä kohteista
Huomioidaan erikoiskohteet (sillat, lossit, jne.)
  käytettävät tietolähteet (kartat, satamakirjat, tiedonannot meren-kulkijoille, paikallisvaroitukset, säätiedotukset, purjehdusoppaat jne.)

## Slide 9: Reittisuunnittelu kuvan kartalle

## Slide 10: Ajettava reitti

## Slide 11: Reittisuunnitelma osa I

## Slide 12: Reitin suunnittelu kartalle
Karttapohja
Reitti
Tosisuunnat
Sivuutukset
Käännökset
Vaarat
Mittaukset

## Slide 13: Reittisuunnittelu
Käännöspisteet
  Kiintopiste suoraan edessä tai takana
  Kiintopiste suoraan sivulla
  Kiintopisteen sivuutus uudella suunnalla
  Ristisuuntima ja etäisyys kahteen eri pisteeseen

## Slide 14: Reittisuunnittelu
1,3 nm
0,25 nm
298° - 118°
35 nm
002° - 182°