| Pelastuspuvut: huolto |
| --- |
| Koulutusjärjestelmä | Harjoittelija | 1.2 |
| Sisältää koulutussuunnitelman kohdan kokonaisuudessaan | ei |
| Kesto | 25 min | Muokattu | 8.2.2017 / JHe |

Tavoite

Koulutettava osaa pelastuspuvun välittömät huoltotoimenpiteet ja päivittäiskäytön.

Valmistelut

Varmista, että kaikille koulutettaville ja kouluttajalle on oma pelastuspuku.

Varusteet ja henkilöstö

| Pelastuspukuja koulutettaville ja kouluttajalle Useampi talkki ja parafiini | Kouluttaja Apukouluttajia neuvomaan huoltamisessa koulutettavien määrän mukaisesti |
| --- | --- |

Turvallisuus

Ei erityisiä turvallisuusriskejä. Koulutus tapahtuu sisätiloissa. Rastin aikana ei käydä vedessä. Koulutettaville tulee painottaa pukujen oikeaoppista kohtelua, jotta niillä on turvallista mennä veteen jatkossakin.

Sisältö				                       Aikajana

|  | Harjoituksen tavoitteet Koulutettavat osaavat pelastuspuvun perushuollon |
| --- | --- |
|  | Pukujen huuhtelu ja riisumien – läpikäynti teoriassa Huuhtelu suihkussa Riisuminen mansetteja varoen Kuivaamisen oikea asento Mansetit oikein päin kuivausta varten Huput ja hanskat erikseen kuivumaan Vuotavasta puvusta ilmoittaminen |
|  | Huolto kuivalle puvulle (kuivauksen jälkeen) Mansettien talkkaaminen (kumiset mansetit) Vetoketjun rasvaus (metallinen vetoketju) Puvun pakkaaminen kassiin oikeaoppisesti (väljästi, vetoketjussa ei teräviä taitteita, ei taitetta heti saappaan yläreunassa) Muistutus Mansettien hellävarainen käsittely |
|  | Pukujen säilytys Kassissa Henkarissa Kysymykset ja palaute |

2 Min

12 Min

8 Min

3 Min