| Pelastuspuku: pukeminen ja käyttö |
| --- |
| Koulutusjärjestelmä | Harjoittelija | 1.2 |
| Sisältää koulutussuunnitelman kohdan kokonaisuudessaan | ei |
| Kesto | 30 min | Muokattu | 8.2.2017 / JHe |

Tavoite

Koulutettava tuntee pelastuspuvun osat, varusteet ja osaa pukea pelastuspuvun oikein. Puvun huolto ei kuulu rastin tavoitteisiin vaan käydään läpi toisella rastilla

Valmistelut

Varmista, että kaikille koulutettaville ja kouluttajalle on oma pelastuspuku.

Varusteet ja henkilöstö

| Pelastuspukuja koulutettaville ja kouluttajalle | Kouluttaja Apukouluttajia neuvomaan pukemisessa koulutettavien määrän mukaisesti |
| --- | --- |

Turvallisuus

Ei erityisiä turvallisuusriskejä. Koulutus tapahtuu sisätiloissa. Rastin aikana ei käydä vedessä. Koulutettaville tulee painottaa pukujen oikeaoppista kohtelua, jotta niillä on turvallista mennä veteen jatkossakin.

Sisältö				                       Aikajana

|  | Harjoituksen tavoitteet Jokainen osaa pukea ja riisua puvun oikein |
| --- | --- |
|  | Yleistä pelastuspuvuista Tarkoituksena pitää käyttäjänsä kuivana jouduttaessa veden varaan Puku on sekä pelastautumisväline että työasu Virheellinen pukeminen ja puvussa olevat kulumat voivat aiheuttaa veden pääsemisen puvun sisälle Pelastuspuvun tulee olla kirkkaan värinen ja heijastimilla varustettu Puvun rakenteen ja varusteiden esittely ja läpikäynti Hanskat, huput, tuulihuppu, toveriliina, pilli, henkselit, puukko (työpuvuissa) Käytettävä aina pelastusliivejä puvun kanssa Käytettävä riittävää alus ja välivaatetusta Mansetteja käsiteltävä varoen: kaula- ja rannemansetit sekä vetoketju ovat puvun heikoimpia osia |
|  | Puvun pukemisen harjoittelu Puvun alle tulevat vaatteet Metalliesineet pois (korvakorut, kellot…) Mansettien hellävarainen käsittely Henkselit ristiin Vetoketjun sulkeminen Työparin tarkistaminen Ylimääräisen ilman poistaminen puvusta |
|  | Pukujen riisuminen Riisuminen mansetteja varoen Palaute ja kysymykset |

2 Min

8 Min

13 Min

7 Min