| Solmut |
| --- |
| Koulutusjärjestelmä | Harjoittelija | 3.5 |
| Sisältää koulutussuunnitelman kohdan kokonaisuudessaan | kyllä |
| Kesto | 45 min | Muokattu | 8.2.2017 / JHe |

Tavoite

Koulutettava tuntee meripelastustoiminnassa tarvittavat solmut ja niiden käyttötarkoitukset sekä köysien varastointitavat

Valmistelut

Ei erityisiä valmisteluja.

Varusteet ja henkilöstö

| Lyhyitä solmimisnaruja Lauta, jossa knaapi ja lenkki Paksumpia köysiä Muita esineitä mihin tehdä solmuja (puut, köydet, jne.) | Kouluttaja Tarvittaessa apukouluttajia, mikäli koulutettavia useampia |
| --- | --- |

Turvallisuus

Ei turvallisuusriskejä.

Sisältö				                       Aikajana

|  | Harjoituksen tavoitteet Motivointi: Solmuja käytetään veneillä jatkuvasti. Solmut tulee osata ja niiden tekemisen tulee sujua. Solmuja voi joutua tekemää myös tiukassa tilanteessa, pimeässä, jne. Harjoittelijan tulee osata tunnistaa tällä rastilla opetettavat solmut, osata tehdä ne sujuvasti ja sekä käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti. |
| --- | --- |
|  | Köysien ja solmujen käyttötarkoitukset ja käyttökohteet Kiinnitysköydet Hinausköydet Lepuuttajien narut Työturvallisuus Aluksilla aina hanskat kädessä köysiä käsitellessä Köysiin liittyy paljon turvallisuusnäkökulmia, mutta ne eivät ole tämän rastin asia. |
|  | Solmut: Näytetään ja opastetaan tekemään Merimiessolmu – Ei käytännössä käytetä Paalusolmu – Tarkoitettu köyden kiinnittämiseen paaluun tai kiinteän lenkin tekemiseen Siansorkka – Käytetään yleisesti lepuuttajien kiinnittämiseen ja kiinnitysköyden kiinnittämiseen paalun ympärille Ulkosorkka – Tarkoitettu köyden kiinnittämiseen tangon tms. ympärille sekä varmistuksena siansorkan kanssa Jalussolmu – Tarkoitettu kahden eri paksuisen köyden yhdistämiseen Lippusolmu – Tarkoitettu lippuliinan kiinnittämiseen lipun lenkkiin. Lippusolmu on kerrattu jalussolmu. Solmut opetetaan, minkä jälkeen niitä harjoitellaan pelkällä solmunarulla. Kun solmut osataan, voidaan harjoitella niiden käyttöä myös soveltuvissa käyttökohteissa. Köysien koilaaminen ja eri varastointitavat koili/kieppi kela/rulla köysisäkki/-laatikko |

1 Min

4 Min

40 Min