| Apuvirran anto |
| --- |
| Koulutusjärjestelmä | Kansimies | 10.5 |
| Sisältää koulutussuunnitelman kohdan kokonaisuudessaan | kyllä |
| Kesto | 60 min | Muokattu | 25.2.2017 / JHe |

Tavoite

Koulutettava osaa valmistella apuvirran annon ja kytkeä apuvirranantokaapelit turvallisesti.

Valmistelut

Teoriakoulutus asemalla ja aluksella.

Varusteet ja henkilöstö

| Jännitemittari Harjoitusakku (jos on) Käynnistyskaapelit (jos on) Akkuboosteri (jos on) | Kouluttaja |
| --- | --- |

Turvallisuus

Kaapelit jännitteettöminä aina viimeiseen asti.

Sisältö				                       Aikajana

|  | Tavoitteet: osaa antaa apuvirtaa turvallisesti Motivointi: millaisissa tilanteissa meripelastusalus antaa apuvirtaa. |
| --- | --- |
|  | Teoriakoulutus Apuvirran antamisen edellytykset – sähköjärjestelmien yhteensopivuus (12/24V, moniakkujärjestelmät) Valmistelevat toimenpiteet omalla aluksella ja avustettavalla Kaapeleiden kytkeminen Työturvallisuus (sähköisku, tulipalo, oikosulun aiheuttama akun räjähtäminen, oman aluksen järjestelmien vaurioituminen) |
|  | Koulutus aluksella Aluksen omaan kaluston käyttö ja kaapeleiden kytkeminen Kaapeleiden kytkemisjärjestys, viimeiseen asti virrattomina |
|  | Palaute Kerrataan turvalliset työtavat Loppupalaute ja mahdolliset kysymykset |

3 Min

25 Min

25 Min

2 Min