| Oman aluksen vauriontorjunta |
| --- |
| Koulutusjärjestelmä | Kansimies | 1.6 |
| Sisältää koulutussuunnitelman kohdan kokonaisuudessaan | kyllä |
| Kesto | 90 min | Muokattu | 6.3.2017 / JHe |

Tavoite

Koulutettava osaa rajoittaa vahinkoja, tukkia vuotoja ja käyttää aluksen tyhjennysjärjestelmiä ja -laitteita. Koulutettava osaa opastaa ja avustaa matkustajia vauriontorjuntatilanteessa.

Valmistelut

Teoriakoulutus ja harjoittelu aluksella. Puetaan pelastusliivit ja kuoripuvut päälle sekä koulutettaville että kouluttajille. Harjoitus voidaan tehdä laiturissa.

Varusteet ja henkilöstö

| Alus Pelastusliivit Kuoripuku tai pelastuspuku Tyhjennysvarusteet | Kouluttaja ja tarvittaessa apukouluttaja |
| --- | --- |

Turvallisuus

Ei erityisiä turvallisuusnäkökulmia.

Sisältö				                       Aikajana

|  | Tavoitteet Oma turvallisuus |
| --- | --- |
|  | Vauriontorjuntatilanteet Mahdolliset vauriontorjuntatilanteet Yhteentörmäys tai karilleajo Läpiviennin tai vastaavan pettäminen Aluksen todennäköisimmät vuotokohdat Toiminta pienissä, uhkaavissa ja hallitsemattomissa vuototilanteissa Miehistönjäsenten roolit |
|  | Vesitiiviiden luukkujen sulkeminen Suljetaan aluksen vesitiiviit luukut Vuotojen tukkiminen kiilat, vuotomatto, muu materiaali Aluksen tyhjennysmahdollisuudet - toiminta ja käyttö ämpärit ja äyskärit siirrettävät pumput kiinteät tyhjennysjärjestelmät Matkustajien avustaminen ja opastaminen |
|  | Palaute Loppupalaute ja mahdolliset kysymykset |

5 Min

20 Min

60 Min

5 Min