| Perusselvitys |
| --- |
| Koulutusjärjestelmä | Kansimies | 8.2 |
| Sisältää koulutussuunnitelman kohdan kokonaisuudessaan | ei |
| Kesto | 45 min | Muokattu | 16.2.2017 / JHe |

Tavoite

Tavoitteena on tutustuttaa koulutettavat perusselvityksen ajatukseen ja siihen kuuluviin välineisiin. Lisäksi tavoitteena on, että koulutettava osaa selvityksiin liittyvät käsimerkit.

Valmistelut

Varusteiden tuonti paikalle.

Varusteet ja henkilöstö

| Pääletku, 1 kieppi Työletku, 1 mitta kehikossa Jakoliitin Suihkuputki Supistusliitin | 2 kouluttajaa |
| --- | --- |

Turvallisuus

Ei erityisiä riskejä. Liukkaalla kalliolla varottava liukastumisia.

Sisältö				                       Aikajana

|  | Esittely Koulutuksen tavoitteet määrittely |
| --- | --- |
|  | Perusselvitys - teoria Kerrotaan, mikä on selvitys ja mihin sitä tarvitaan (veden siirtämiseen pumpulta palavaan kohteeseen) Käydään läpi perusselvitys teoriassa varuste varusteelta ja samalla koulutetaan eri varusteiden nimet ja rooli perusselvityksessä |
|  | Perusselvitys - käytäntö Tehdään perusselvitys ohjatusti vaihe vaiheelta Yksi koulutettava saa heittää pääjohtokiepin auki, loput ottavat muut varusteet Tehdään selvitys, opastaen mm. työjohdon kiinnitys jakoliittimen vasemmanpuoleiseen liittimeen Kun selvitys on valmis, opetetaan käsimerkit (vettä, lisää painetta, vähemmän painetta, vesi seis) sekä niiden käyttötarkoitus Puretaan selvitys Puoli ryhmää pakkaa pääjohdon kiepille (kerrotaan samalla kaikille mikä on kieppi) Puoli porukkaa pakkaa työjohdon rullalle Näytetään molemmille puolikkaille kiepin ja rullan kiristäminen Käydään yhdessä läpi työjohdon purkaminen rullalta maahan, kierteiden poistaminen ja letkun pakkaaminen letkukehikkoon |
|  | Lopetus Kerrataan käsimerkit Kerrataan varusteiden nimet Käydään läpi mahdolliset kysymykset ja palaute |

2 Min

15 Min

25 min

3 Min