| Työturvallisuus |
| --- |
| Koulutusjärjestelmä | Kansimies | 1.2 |
| Sisältää koulutussuunnitelman kohdan kokonaisuudessaan | kyllä |
| Kesto | 60 min | Muokattu | 6.3.2017 / JHe |

Tavoite

Koulutettava tuntee meripelastustoimintaan liittyvät riskit sekä turvalliset työ- ja toimintatavat.

Valmistelut

Teoriakoulutus ja harjoittelu aluksella. Puetaan pelastusliivit ja kuoripuvut päälle sekä koulutettaville että kouluttajille. Harjoitus voidaan tehdä laiturissa.

Varusteet ja henkilöstö

| Alus Pelastusliivit Kuoriasu | Kouluttaja ja tarvittaessa apukouluttaja |
| --- | --- |

Turvallisuus

Ei erityisiä turvallisuusnäkökulmia.

Sisältö				                       Aikajana

|  | Tavoitteet Oma turvallisuus Meripelastustoimintaan liittyvät riskit Mereen putoaminen, kylmettyminen, auringon/lämmön vaikutus, merisairaus, liukastuminen, kiihtyvyyden aiheuttamat voimat, tutka-antenni, sähkö, melu, köydet, kuumatyöt, maalit, liuottimet, EA-infektioriskit Teknisiin tiloihin liittyvät erityiset riskit (ahtaat tilat, sähkö, liikkuvat osat, kuumat pinnat, liukastumis- ja syttymisvaara, tulipalo konehuoneessa) Suojavälineiden sijainti aluksella |
| --- | --- |
|  | Varusteet Varusteiden riskejä vähentävät ominaisuudet Kuoriasu ja pelastusliivi Kansimiehet pukevat varusteet päälleen oikein Ei roikkuvia naruja, huiveja Turvakengät, hanskat, päähine |
|  | Aluksella liikkuminen Harjoitellaan aluksella liikkumista (kierretään alus) Elämänlangan käyttö (jos on) Turvavaljaiden käyttö ja kiinnityspisteet Harjoitellaan alukseen siirtymistä (painopisteen muutokset) Kahvojen ja kaiteiden sijainti Konetilassa liikkuminen Tutustutaan moottoritilaan ja katsotaan riskialttiit paikat (kuumat, liikkuvat osat) |
|  | Palaute Loppupalaute ja mahdolliset kysymykset |

10 Min

25 Min

20 Min

5 Min