| Tähystäminen |
| --- |
| Koulutusjärjestelmä | Kansimies | 6.1 |
| Sisältää koulutussuunnitelman kohdan kokonaisuudessaan | kyllä |
| Kesto | 60 min | Muokattu | 6.3.2017 / JHe |

Tavoite

Koulutettava tuntee kansainväliset hätämerkit, tehokkaan tähystämisen tekniikat sekä osaa tähystää ja käyttää aluksella olevia tähystämisen apuvälineitä

Valmistelut

Teoriakoulutus ja harjoittelu aluksella. Puetaan pelastusliivit ja kuoripuvut päälle sekä koulutettaville että kouluttajille. Harjoitus voidaan tehdä laiturissa.

Varusteet ja henkilöstö

| Alus Pelastusliivit Kiikari, pimeänäkölaite (jos on) Lista kansainvälisistä hätämerkeistä Etsintävalonheittimet | Kouluttaja ja tarvittaessa apukouluttaja |
| --- | --- |

Turvallisuus

Ei erityisiä turvallisuusnäkökulmia.

Sisältö				                       Aikajana

|  | Tavoitteet Tähystämisen merkitys kulussa ja etsintätehtävällä Vuosittainen omien havaintojen kautta saatu tehtävien määrä (noin sata koko valtakunnassa) |
| --- | --- |
|  | Tähystäminen Mitä tähystys on jatkuva tähystäminen ja havainnointi kulussa Tähystäminen etsintätehtävällä Kansainväliset hätämerkit Muut tähystettävät asiat, poikkeavat alusten liikkeet, ankkuroinnit, savu Menettelyt kun hätämerkki tai jotain poikkeavaa havaitaan Tehokas tähystystekniikka: järjestelmällisyys, pimeänäkö, tähystäminen valoisassa ja pimeällä, olosuhteiden vaikutus, motivaation merkitys. |
|  | Koulutus aluksella Aluksen tähystysjärjestelyt |
|  | Palaute Kansimiehen rooli tähystämisessä ja etsinnässä Loppupalaute ja mahdolliset kysymykset |

3 Min

35 Min

20 Min

2 Min