| Reittisuunnittelu |
| --- |
| Koulutusjärjestelmä | Perämies | 4.1 |
| Sisältää koulutussuunnitelman kohdan kokonaisuudessaan | kyllä |
| Kesto | 120 min | Muokattu | 25.3.2017 / TAl |

Tavoite

Koulutettava osaa teknisesti tehdä reittisuunnitelman.

Valmistelut

Luokkatila (tai aluksen sisätila), tarvikkeiden varaaminen, tehtävien valmistelu. Jaetaan koulutettavat tarvittaessa pareihin.

Varusteet ja henkilöstö

| Yksi karttasarja / pari Kaksi kolmioviivainta, harppi, lyijykynä / pari | Kouluttaja Tarvittaessa apukouluttaja |
| --- | --- |

Turvallisuus

Ei erityisiä riskejä.

Sisältö				                       Aikajana

|  | Aloitus Reittisuunnitelman tarpeellisuus Reittisuunnitelman puute usein todettu asia onnettomuustutkinnassa |
| --- | --- |
|  | Reittisuunnittelun perusteet Säädöstausta (merilaki): riittävä meritila, tunnetut riskit, sääolosuhteet, merenkäynti, ympäristö Reittisuunnitelma kiireelliselle pelastustehtävälle: nopein turvallinen reitti kohteeseen kapeikot ja rajoitusalueet, muu liikenne, ohjailutyöparin osaaminen ja kokemus, paikallistuntemus Ennalta laadittujen tutkareittien ja karttanuottien hyödyntäminen Reittisuunnitelman jakaminen miehistön kanssa |
|  | Reitti- ja navigointisuunnitelman tekeminen Kertaus: suuntien mittaaminen, etäisyyksien mittaaminen Väylän suuntien merkitseminen Käännöspisteiden merkitseminen Sivuutusetäisyyksien merkitseminen Kokonaismatkan merkitseminen (lopusta alkuun viiden mailin välein) Reittisuunnitteluharjoitus (reittisuunnitelman merkitseminen karttaan) Harjoitus 1: Paikka 1 – Paikka 2 Harjoitus 2 (tarvittaessa): Paikka 3 – Paikka 4 Harjoitusten purku |
|  | Lopetus Kysymykset Omakohtaisia kokemuksia |

5 Min

30 Min

80 Min

5 Min